## Slide 1: 整合tool_20230712

## Slide 2: 預計進度
花費週數 | 整合tool | 開始日 | 結束日
2 | LSC | 6/26 | 7/5
 | AEsimulator.xlsm(gamma) | 6/26 | 7/5
1 | ISP 傳統推薦參數 model | 7/6 | 7/12
2 | AF | 7/13 | 7/26
4 | mtkFaceAEanalysis.xlsm | 7/27 | 8/23
2 | mtkAEclassify.py | 8/24 | 9/6
2 | colorCheckerAnalysis | 9/7 | 9/20
2 | CCMsimulator | 9/21 | 10/4
4 | mtkAEanalysis | 10/5 | 11/1
4 | mtkclassifyTONEanalysis | 11/2 | 11/29

## Slide 3: 過去進度
項目 | 細項 | 狀態 | 預計完成日期
LSC | UI刻印 | 100% | 2023/7/5
 | 按鈕和功能設定 | 100% | 
 | 顯示圖片、excel資料 | 100% | 
 | UI 介面美化 | 100% | 
 | 顯示操作說明資訊 | 100% | 
 | 閃退bug | 100% | 
AEsimulator.xlsm (color checker) | UI刻印 | 100% | 2023/7/5
 | 按鈕和功能設定 | 100% | 
 | UI介面美化 | 100% | 
AEsimulator.xlsm (gamma) | UI刻印 | 100% | 2023/7/5
 | 按鈕和功能設定 | 100% | 
 | 顯示圖片、excel資料 | 100% | 
 | UI介面美化 | 100% | 
 | 顯示操作說明資訊 | 100% | 
 | 閃退bug | 100% | 
影像分析工具 | UI刻印 | 100% | 2023/7/12
 | 頻譜分析 | 100% | 
 | colorcheck | 100% | 
 | dxo_dead_leaves | 100% | 
 | sharpness/noise | 100% | 
 | perceptual_distance | 100% | 
 | 選完照片後，又再次跳出選擇照片的視窗bug | 100% | 
ISP 傳統推薦參數 model | UI刻印 | 100% | 2023/7/12
 | 選擇project | 100% | 
 | ROI設定 執行介面和功能 | 100% | 
 | 參數設定 執行介面和功能 | 100% | 
 | 執行介面和功能 | 100% | 

## Slide 4: 目前進度
項目 | 細項 | 狀態 | 預計完成日期
AF | UI刻印 拉介面 QCT, MTK (MainWindow.py)+操作說明 | 100%(尚未測試) | 2023/7/26
 | 功能移植 ( main_UIParser.py ) | 100%(尚未測試) | 
 | 顯示(圖片、log)資料夾 | 100%(尚未測試) | 
mtkFaceAEanalysis.xlsm | UI刻印 | 0% | 2023/8/23
 | 按鈕和功能設定 | 0% | 
 | 顯示圖片、excel資料 | 0% | 
 | 研究最佳化函數並增加最佳化功能 | 0% | 
 | UI 介面美化 | 0% | 
 | 顯示操作說明資訊 | 0% | 
ISP AI AUTO tune SOP |  |  | 

## Slide 5: mtkFaceAEanalysis.xlsm

## Slide 6
mtkFaceAEanalysis.xlsm 計算
mtkFaceAEanalysis
Load exif、照片資料夾
歸零
最佳化
Load code
Export code
刪除勾選的照片
 | Before | after | 
將 exif、參考機照片、tuning 手機照片放入同一資料夾內
點”Load exif、照片資料夾“按鈕選擇放置 exif、參考機照片、tuning 手機照片
點”load code”選擇AE.cpp
勾選不要列入計算的照片，點”刪除勾選的照片”按鈕將照片和對應資料刪除
按下最佳化按鈕
觀察THD diff是否足夠小
若不滿意可微調face link target(normal light)、 face link target(low light)
如果需要想將參數回復到最初狀態點”歸零”按鈕
調整完畢點”export code”按鈕，選擇儲存AE.cpp位置
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕
改變的數值變色
直接產出code
Stable tag 剔除不要的樣本 雙列(before after)(按鈕) FDStable jpg_FD_MTK FD
自動讀取diff

## Slide 7
mtkFaceAEanalysis.xlsm 計算
mtkFaceAEanalysis
將 exif、參考機照片、tuning 手機照片放入同一資料夾內
點”Load exif、照片資料夾“按鈕選擇放置 exif、參考機照片、tuning 手機照片
點”load code”選擇AE.cpp
勾選不要列入計算的照片，點”刪除勾選的照片”按鈕將照片和對應資料刪除
按下最佳化按鈕
觀察THD diff是否足夠小
若不滿意可微調face link target(normal light)、 face link target(low light)
如果需要想將參數回復到最初狀態點”歸零”按鈕
調整完畢點”export code”按鈕，選擇儲存AE.cpp位置
Load exif、照片資料夾
歸零
最佳化
Load code
Export code
刪除勾選的照片
 | Before | after | 
右側滾動條只滾動虛線以下的部分
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕
自動讀取diff
改變的數值變色
直接產出code
Stable tag 剔除不要的樣本 雙列(before after)(按鈕) FDStable jpg_FD_MTK FD

## Slide 8
mtkFaceAEanalysis.xlsm 計算
mtkFaceAEanalysis
將 exif、參考機照片、tuning 手機照片放入同一資料夾內
點”Load exif、照片資料夾“按鈕選擇放置 exif、參考機照片、tuning 手機照片
點”load code”選擇AE.cpp
勾選不要列入計算的照片，點”刪除勾選的照片”按鈕將照片和對應資料刪除
按下最佳化按鈕
觀察THD diff是否足夠小
若不滿意可微調face link target(normal light)、 face link target(low light)
如果需要想將參數回復到最初狀態點”歸零”按鈕
調整完畢點”export code”按鈕，選擇儲存AE.cpp位置
Load exif、照片資料夾
歸零
最佳化
Load code
Export code
刪除勾選的照片
 | Before | after | 
一開始4個按鈕(”刪除勾選的照片”、最佳化、歸零、Export code)設計防呆。在使用者執行完” Load exif、照片資料夾”、”Load code”前，防呆且按鈕呈現灰色。
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕
自動讀取diff
改變的數值變色
直接產出code
Stable tag 剔除不要的樣本 雙列(before after)(按鈕) FDStable jpg_FD_MTK FD

## Slide 9
mtkFaceAEanalysis.xlsm 計算
mtkFaceAEanalysis
將 exif、參考機照片、tuning 手機照片放入同一資料夾內
點”Load exif、照片資料夾“按鈕選擇放置 exif、參考機照片、tuning 手機照片
點”load code”選擇AE.cpp
勾選不要列入計算的照片，點”刪除勾選的照片”按鈕將照片和對應資料刪除
按下最佳化按鈕
觀察THD diff是否足夠小
若不滿意可微調face link target(normal light)、 face link target(low light)
如果需要想將參數回復到最初狀態點”歸零”按鈕
調整完畢點”export code”按鈕，選擇儲存AE.cpp位置
Load exif、照片資料夾
歸零
最佳化
Load code
Export code
刪除勾選的照片
1
2
 | Before | after | 
執行” Load exif、照片資料夾
”、” Load code”按鈕後，將顯示從 exif 和 code 讀取出的before 的參數和照片數值
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕
自動讀取diff
改變的數值變色
直接產出code
Stable tag 剔除不要的樣本 雙列(before after)(按鈕) FDStable jpg_FD_MTK FD

## Slide 10
 | Before | after | 
mtkFaceAEanalysis.xlsm 計算
mtkFaceAEanalysis
將 exif、參考機照片、tuning 手機照片放入同一資料夾內
點”Load exif、照片資料夾“按鈕選擇放置 exif、參考機照片、tuning 手機照片
點”load code”選擇AE.cpp
勾選不要列入計算的照片，點”刪除勾選的照片”按鈕將照片和對應資料刪除
按下最佳化按鈕
觀察THD diff是否足夠小
若不滿意可微調face link target(normal light)、 face link target(low light)
如果需要想將參數回復到最初狀態點”歸零”按鈕
調整完畢點”export code”按鈕，選擇儲存AE.cpp位置
Load exif、照片資料夾
歸零
最佳化
Load code
Export code
刪除勾選的照片
1
2
勾選不要列入計算的照片 (Fdstable==0 預設打勾)
點”刪除勾選的照片”按鈕將excel和對應資料(紅框內的部分)刪除
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕
自動讀取diff
改變的數值變色
直接產出code
Stable tag 剔除不要的樣本 雙列(before after)(按鈕) FDStable jpg_FD_MTK FD

## Slide 11
 | Before | after | 
mtkFaceAEanalysis.xlsm 計算
mtkFaceAEanalysis
將 exif、參考機照片、tuning 手機照片放入同一資料夾內
點”Load exif、照片資料夾“按鈕選擇放置 exif、參考機照片、tuning 手機照片
點”load code”選擇AE.cpp
勾選不要列入計算的照片，點”刪除勾選的照片”按鈕將照片和對應資料刪除
按下最佳化按鈕
觀察THD diff是否足夠小
若不滿意可微調face link target(normal light)、 face link target(low light)
如果需要想將參數回復到最初狀態點”歸零”按鈕
調整完畢點”export code”按鈕，選擇儲存AE.cpp位置
Load exif、照片資料夾
歸零
最佳化
Load code
Export code
刪除勾選的照片
這裡需要研究最佳化算法，因為用excel規劃求解所需條件限制眾多，操作不便，因此需要最佳化的算法
執行”最佳化按鈕”後，將直接用python讀取excel內的數值執行最佳化，並顯示最佳化完的參數和after的照片數值
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕
自動讀取diff
改變的數值變色
直接產出code
Stable tag 剔除不要的樣本 雙列(before after)(按鈕) FDStable jpg_FD_MTK FD

## Slide 12
 | Before | after | 
mtkFaceAEanalysis.xlsm 計算
mtkFaceAEanalysis
將 exif、參考機照片、tuning 手機照片放入同一資料夾內
點”Load exif、照片資料夾“按鈕選擇放置 exif、參考機照片、tuning 手機照片
點”load code”選擇AE.cpp
勾選不要列入計算的照片，點”刪除勾選的照片”按鈕將照片和對應資料刪除
按下最佳化按鈕
觀察THD diff是否足夠小
若不滿意可微調face link target(normal light)、 face link target(low light)
如果需要想將參數回復到最初狀態點”歸零”按鈕
調整完畢點”export code”按鈕，選擇儲存AE.cpp位置
Load exif、照片資料夾
歸零
最佳化
Load code
Export code
刪除勾選的照片
Before(原始照片的資訊)
after(顯示執行最佳化後或是使用者手動微調參數後的結果)
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕
自動讀取diff
改變的數值變色
直接產出code
Stable tag 剔除不要的樣本 雙列(before after)(按鈕) FDStable jpg_FD_MTK FD

## Slide 13
1. 一旦執行最佳化後或是使用者手動微調參數(黃色部分有diff)後 (淡綠色部分)立刻顯示excel計算的結果 2. face link target(normal light)和face link target(low light)上數值與原本load code得到的原始參數不同時， (黃色部分有diff) ，數值要變色
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕

## Slide 14
該照片對應的face link target(normal light)、 face link target(low light)內插範圍底色改變標記出來
第22列其 BV 是 6683 、DR 是 84，因此內插範圍變底色藍色
舉例: 當點選到該照片的相關參數(與該照片同一列表格的參數)
以左圖為例，點選到第22列內的參數(紅框)
1
2
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕

## Slide 15
同時計算多組照片參數最佳化的算法
調整參數: face link target (normal light)、 face link target(low light) 表格內的參數
目標:使所有照片THD diff 趨近於0
權重值: 採計face link target(normal light)、 face link target(low light)兩個者的比例
調整參數
目標
權重值
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕
NS_PROB=0~1024 採計比例

## Slide 16
權重值
調整參數
目標
NS_Prob以1024為底，計算face link target(normal light)與face link target(low light)的占比
total=face link target(normal light)* (1024-NS_Prob)/1024+face link target(low light)*NS_Prob/1024
THD_diff =Target_TH – Total
Notes: 黃色代表可讓使用者輸入 綠色代表要顯示資料
藍色代表按鈕
NS_PROB=0~1024 採計比例

## Slide 17: monitoring

## Slide 18
影像分析工具 頻譜分析(monitoring)
Bug 選完照片後，又再次跳出選擇照片的視窗 (之前有出現過，但最近幾次使用沒出現過)

## Slide 19
 |  |  |  |  |  | week 01 |  | week 02 |  | week 03 |  | week 04 |  | week 05 |  | week 06 |  | week 07 |  | week 08 |  | week 09 |  | week 10 |  | week 11 |  | week 12 |  | week 13 |  | week 14 |  | week 15 |  | week 16 |  | week 17 |  | week 18 |  | week 19 |  | week 20 |  | week 21 |  | week 22 |  | week 23 |  | week 24 |  | week 25 |  | 
週數 | 整合tool | 開始日 | 結束日 | 6/30 | 7/5 | 7/6 | 7/12 | 7/13 | 7/19 | 7/20 | 7/26 | 7/27 | 8/2 | 8/3 | 8/9 | 8/10 | 8/16 | 8/17 | 8/23 | 8/24 | 8/30 | 8/31 | 9/6 | 9/7 | 9/13 | 9/14 | 9/20 | 9/21 | 9/27 | 9/28 | 10/4 | 10/5 | 10/11 | 10/12 | 10/18 | 10/19 | 10/25 | 10/26 | 11/1 | 11/2 | 11/8 | 11/9 | 11/15 | 11/16 | 11/22 | 11/23 | 11/29 | 11/30 | 12/6 | 12/7 | 12/13 | 12/14 | 12/20 | 12/21 | 12/27 | 12/28
2 | LSC | 6/26 | 7/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AEsimulator.xlsm(gamma) | 6/26 | 7/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | ISP 傳統推薦參數 model | 7/6 | 7/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | AF | 7/13 | 7/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | mtkFaceAEanalysis.xlsm | 7/27 | 8/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | mtkAEclassify.py | 8/17 | 8/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | CCMsimulator | 8/31 | 9/27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | colorCheckerAnalysis | 9/28 | 10/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | mtkclassifyTONEanalysis | 10/12 | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | mtkAEanalysis | 11/9 | 12/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |