## Slide 1: 目前進度
項目 |  | 狀態
整合tool | LSC | 今天會跟方同學說明
 | AEsimulator.xlsm (color checker) | 整合完成
 | AEsimulator.xlsm (gamma) | 06/17給方同學修正版
 | ISP 傳統推薦參數 model | 整合完成 (盈盈尚未驗證)
UI設定 | 工具 block link 一起 | 等全部功能整合完畢再處理
ISP AI AUTO tune SOP |  | 撰寫完成，已傳給盈盈

## Slide 2: LSC

## Slide 3
LSC
Load LSC golden OTP txt
Load lsc .xml
使用者把lsc.xml檔案load入整合tool
讀取 LSC .xml 檔案中有幾組 region，創建對應region數量的分析小工具 excel 分頁，讓每個region 都有一個對應的 LSC分析小工具excel分頁，並把C7 優化完的各region的 LSC 資料自動貼到excel上對應的位置
Open LSC excel
Export LSC golden OTP txt
使用者把廠商給的golden OTP txt load進整合tool 1. 把廠商給的golden OTP轉置C7直行的形式
2. golden OTP轉置參數傳到excel上
1
1
2
3
5
使用者選擇想看的region資料
如果想看更詳細的資料再開啟 excel 檢查平坦度
3
4
Select result
4
把轉置C7直行的形式的golden OTP輸出成 txt
2
r_gain | 244 | 221
 | 240 | 224
gr_gain | 248 | 232
 | 248 | 232
gb_gain | 243 | 227
 | 252 | 230
b_gain | 252 | 246
 | 260 | 244
使用LSC Golden sample 裝在手機上容易單邊傾斜, 觀察四個LSC Calibration Gain 是否對稱是預防單邊傾斜
確認邊緣亮度補償程度、觀察LSC補償過後圖形是否均勻且平整
5

## Slide 4
LSC golden OTP
Load LSC golden OTP txt
Load lsc .xml
使用LSC Golden sample 裝在手機上容易單邊傾斜, 觀察四個LSC Calibration Gain 是否對稱是預防單邊傾斜
確認邊緣亮度補償程度、觀察LSC補償過後圖形是否均勻且平整
Open LSC excel
Export LSC golden OTP txt
LSC golden OTP
r_gain | 244 | 221
 | 240 | 224
gr_gain | 248 | 232
 | 248 | 232
gb_gain | 243 | 227
 | 252 | 230
b_gain | 252 | 246
 | 260 | 244

## Slide 5
LSC 平坦度檢測
Load LSC golden OTP txt
Load lsc .xml
Open LSC excel
Export LSC golden OTP txt
LSC Region1
使用LSC Golden sample 裝在手機上容易單邊傾斜, 觀察四個LSC Calibration Gain 是否對稱是預防單邊傾斜
確認邊緣亮度補償程度、觀察LSC補償過後圖形是否均勻且平整

## Slide 6
目的:
使用LSC Golden sample 裝在手機上容易單邊傾斜, 觀察四個LSC Calibration Gain 是否對稱是預防單邊傾斜
確認邊緣亮度補償程度、觀察LSC補償過後圖形是否均勻且平整
操作:
點”Load LSC golden OTP txt”按鈕選擇廠商給的golden OTP txt
點”Export LSC golden OTP txt”按鈕選擇轉置C7直行的形式的golden OTP txt的儲存位置，並去 C7 >> LSC >> golden module >> import 選txt，做各region 的 LSC 補償優化
點”Load lsc .xml”按鈕選擇lsc.xml 檔案 load 入整合 tool
點下拉式選單選擇想看的region資料
點” Open LSC excel”按鈕如果想看更詳細的資料再開啟 excel 檢查平坦度
LSC說明文字內容

## Slide 7
Load LSC
golden OTP txt
使用者把廠商給的golden OTP txt load進整合tool